## Slide 1
울산 중소기업 현장연계 전문인력 양성과정 · 화학 트랙
생성형 AI 활용 데이터 분석 · 실습 사례집
KAMP 데이터로 배우는
화학 공정 품질 분석 사례
반응·배합 공정 변수에서 수율을 예측하고 최적 운전조건을 찾는 전 과정 워크스루
kamp-ai.kr 실데이터
화학 공정 시나리오
수율 예측·최적화
DreamIT Biz · 강사 애본(Aebon) | 메인 강의안 모듈 5 화학 버전 부교재
Notes: 메인 6시간 강의안의 모듈5(제조 공정 품질 데이터 분석)는 용접 사례로 구성됨. 본 부교재는 화학 담당 트랙을 위해 동일한 분석 워크플로우를 화학 공정에 적용한 사례. 용접↔화학만 바뀌고 방법론은 동일함을 강조.

## Slide 2
WHY THIS CASE · 사례 배경
왜 ‘화학 공정’ 사례인가
울산 = 화학 중점산업
정부 지역 AI 사업에서 울산의 중점산업은 화학. 석유화학·정밀화학 현장의 공정 데이터 분석 수요가 큼
KAMP에 화학 데이터 존재
KAMP 49종 중 화학·표면처리(도금) 등 화학 계열 공정 데이터셋 제공. 변수 명세·가이드북 포함
용접과 ‘방법론이 동일’
메인 모듈5의 용접 분석과 워크플로우가 같음 — 변수↔품질 상관, 예측 모델, 최적조건 도출
이 사례의 목표
화학 공정의 운전 변수(온도·압력·pH·농도·체류시간 등)와 제품 품질(수율·불량) 사이의 관계를 코드 없이 생성형 AI로 분석하고, ‘어떤 조건일 때 품질이 좋아지는가’를 데이터로 답하는 1회 완결형 실습 사례를 제공합니다.
2
Notes: 울산 학습자 공감 포인트: 우리 지역 핵심이 화학이다. KAMP에 실제 화학 데이터가 있어 '진짜 데이터'로 실습 가능. 메인 강의 흐름과 100% 호환됨을 안내.

## Slide 3
STEP 0 · 데이터 확보
KAMP에서 화학 공정 데이터 찾기
3
실습은 ‘데이터를 구하는 것’에서 시작합니다. KAMP 접근 경로와 데이터셋 구성요소를 먼저 익힙니다.
접근 경로
1
kamp-ai.kr 접속 · 무료 회원가입
구글/이메일로 가입 후 로그인
2
‘제조 AI 데이터셋’ 카탈로그 탐색
상단 메뉴 → 데이터셋 목록 진입
3
분야 필터: 화학 · 표면처리(도금)
업종/공정으로 검색해 후보 선별
4
상세페이지에서 명세서·가이드북 확인
변수 의미·단위·정상범위 점검
5
학습용 데이터 다운로드 → Colab 업로드
CSV를 드라이브에 저장 후 분석 시작
KAMP 데이터셋 구성요소
원시 데이터 — 현장 수집 원본 그대로
학습용 데이터 — 정제·표준화된 CSV
데이터 명세서 — 변수·단위·정상범위
활용 가이드북 — 분석 목적·주의사항
샘플 알고리즘 — 따라 할 수 있는 코드
확인 팁 명세서의 ‘정상범위’는 이상치 판단 기준이 되니 분석 전 꼭 캡처해 두세요.
Notes: 데이터 명세서를 먼저 보는 습관이 핵심. 변수 단위·정상범위를 모르면 이상치/전처리 판단이 불가. 실제 데이터셋명은 KAMP에서 최신으로 확인하도록 안내(목록이 수시 갱신됨).

## Slide 4
CASE SCENARIO · 문제 정의
사례 시나리오 — ‘한빛케미칼’ 반응공정
4
상황
울산의 중소 정밀화학 기업 ‘한빛케미칼’(가상)은 배치(batch) 반응공정에서 제품 수율이 배치마다 들쭉날쭉합니다. 같은 레시피인데 어떤 날은 92%, 어떤 날은 78%.
핵심 질문
수율을 좌우하는 변수는 무엇인가?
불량 배치를 미리 예측할 수 있는가?
수율이 가장 높은 운전조건 구간은?
우리가 가진 데이터 (배치 로그)
배치 | 온도 | pH | 체류(min) | 수율% | 판정
B-001 | 80 | 7.0 | 42 | 92 | 양품
B-002 | 71 | 6.2 | 33 | 78 | 불량
B-003 | 82 | 7.1 | 45 | 94 | 양품
B-004 | 68 | 6.0 | 30 | 74 | 불량
… | … | … | … | … | …
입력 변수(운전조건) → 출력(수율·판정) 구조. 행=배치 1회, 열=변수.
분석 유형 지도학습 — 분류(양품/불량) + 회귀(수율 예측) 모두 가능한 전형적 품질 데이터.
Notes: 가상 기업 시나리오로 몰입 유도. '같은 레시피인데 수율이 다르다'는 화학 현장의 흔한 페인포인트. 데이터 구조(입력→출력)를 표로 직관화. 실제 KAMP 데이터로 치환해 실습.

## Slide 5
STEP 1 · 데이터 이해
공정 변수 명세 — 무엇을 측정했나
5
분석 전에 각 변수가 ‘무엇이고 정상범위가 어디인지’를 이해해야 이상치·전처리 판단이 가능합니다.
변수 | 단위 | 의미 / 품질 영향 | 정상범위(예시)
반응 온도 | ℃ | 반응 속도·평형을 좌우하는 1차 변수 | 70–85
반응 압력 | bar | 기상 반응의 전환율에 영향 | 2.0–4.0
pH | – | 촉매 활성·부반응 억제의 핵심 | 6.5–7.5
원료 농도 | % | 투입 농도가 수율·점도에 영향 | 15–25
촉매 투입량 | kg | 반응 효율을 결정, 과다 시 부반응 | 3–6
교반 속도 | rpm | 혼합 균일도·열전달에 영향 | 150–250
체류 시간 | min | 반응 완결도를 좌우 | 35–50
수율(목표) | % | 제품 산출 비율 — 예측 대상 | ≥ 90
※ 변수명·범위는 학습용 예시입니다. 실제 분석 시 KAMP 데이터셋 명세서의 값으로 교체하세요.
Notes: 변수 명세 = 도메인 지식과 데이터의 연결. 화학 담당자의 강점(공정 이해)이 발휘되는 지점. 각 변수가 품질에 '왜' 영향 주는지 현업 언어로 설명하면 학습효과 큼.

## Slide 6
WORKFLOW · 분석 설계
이 사례의 분석 워크플로우
6
메인 강의의 4단계 워크플로우(수집→전처리→분석→인사이트)를 화학 사례에 그대로 적용합니다.
STEP 1
수집
KAMP 화학 데이터 다운로드 → Colab 업로드
STEP 2
전처리
결측·이상치·단위 정리, 양품/불량 라벨 정의
STEP 3
분석
기초통계·상관분석·예측 모델링
STEP 4
인사이트
변수 중요도 → 최적 운전조건·리포트
왜 이 순서인가 좋은 결론은 깨끗한 데이터에서 나옵니다. 전처리를 건너뛰면 ‘이상치가 만든 가짜 상관’에 속기 쉽습니다. 단계를 지키는 것이 신뢰의 출발점입니다.
6
Notes: 메인 강의와의 연속성을 시각적으로 못박는 슬라이드. 각 STEP이 뒤 슬라이드와 1:1 대응됨을 예고.

## Slide 7
STEP 2 · 전처리
데이터 정제와 이상치 처리
7
배치 로그에는 센서 오류·결측·단위 혼재가 섞여 있습니다. 분석 가능한 형태로 다듬습니다.
결측 확인·처리
센서 누락 값을 확인하고 평균 대체 또는 해당 배치 제외 기준 설정
이상치 판단
명세서 정상범위(예: pH 6.5–7.5)를 벗어난 값을 점검·보정
라벨 정의
‘수율 ≥ 90% = 양품, 미만 = 불량’ 등 분류 기준을 명확히 정의
단위·형 정리
숫자형 변환, 단위 통일, 열 이름 표준화(온도_℃ 등)
전처리 프롬프트 (PTCF)
“너는 화학 공정 데이터 분석가야. 이 배치 데이터에서 pH가 6.5~7.5를 벗어난 행을 이상치로 표시하고, 결측은 변수별 평균으로 대체해줘. 수율 90% 이상은 ‘양품’, 미만은 ‘불량’ 열을 추가하는 pandas 코드를 한글 주석과 함께 작성해줘.”
Notes: 화학 데이터 특유의 이상치(센서 드리프트, 배치 중단)를 도메인 지식으로 걸러야 함. 라벨 정의(양품 기준)는 현업과 합의가 필요한 의사결정임을 강조.

## Slide 8
STEP 3 · 탐색 분석
수율 분포와 기초 통계 파악
8
정제된 데이터에서 ‘수율이 보통 어느 수준이고 얼마나 흔들리는지’부터 확인합니다.
Chart: 수율(%) 구간별 배치 분포 (예시)
| ~75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96~
배치 수 | 6 | 11 | 9 | 14 | 22 | 8
86.4%
평균 수율
±6.1%p
표준편차
23%
불량률
해석 — 평균은 86%지만 편차가 큼(±6%p). ‘들쭉날쭉’이 데이터로 확인됨 → 무엇이 이 변동을 만드는지가 다음 질문.
Notes: 기초통계로 '문제(변동)가 실재함'을 정량 확인. 평균만 보지 말고 산포(표준편차)를 함께 보는 습관. 다음 슬라이드 상관분석으로 '원인 변수' 추적.

## Slide 9
STEP 3 · 상관 분석
어떤 변수가 수율과 함께 움직이나
9
각 운전 변수와 수율의 상관을 계산해 ‘우선 관리해야 할 변수’를 가려냅니다.
Chart: 
| 반응온도 | 체류시간 | pH | 촉매량 | 원료농도 | 압력 | 교반속도
수율과의 상관(절댓값, 예시) | 0.68 | 0.61 | 0.55 | 0.47 | 0.39 | 0.3 | 0.22
※ 학습용 예시값
읽는 법
반응온도·체류시간이 수율과 가장 강하게 연관 → 1순위 관리 변수
pH도 상위 → 촉매 활성과 직결되는 화학적 해석과 일치
교반속도는 약함 → 현 범위에선 영향 적음(추가 검증 여지)
상관관계 ≠ 인과관계
Notes: 도메인 검증의 묘미: 데이터가 가리키는 변수(온도/체류/ pH)가 화학적 직관과 맞는지 따져봄. 화학 담당자의 전문성이 데이터 해석을 살리는 순간. 상관≠인과 재강조.

## Slide 10
STEP 4 · 예측 모델
불량 배치 예측 모델 만들기
10
운전 변수로 ‘이 배치가 불량일지’를 예측하는 분류 모델을 만들고 성능을 검증합니다.
1
데이터 분리
입력(7개 변수)·정답(양품/불량)을 학습용 70% / 검증용 30%로 분리
2
모델 학습
의사결정나무·랜덤포레스트 등 기본 분류 모델로 패턴 학습
3
예측·평가
검증셋으로 예측 → 정확도·정밀도·재현율·혼동행렬 확인
4
변수 중요도
예측에 크게 기여한 변수 확인 → 현장 관리 포인트 도출
모델 성능 (예시)
91%
정확도
0.88
정밀도
0.84
재현율
0.86
F1
정확도 함정 주의
불량이 드물면 ‘전부 양품’이라 찍어도 정확도가 높게 나옵니다. 불량을 놓치지 않는 재현율과 혼동행렬을 반드시 함께 보세요.
Notes: 머신러닝 깊이보다 '사이클(분리→학습→검증)'과 '재현율의 중요성'을 전달. 화학 불량은 비용·안전 직결 → 불량을 놓치는 것(재현율 저하)이 더 위험함을 강조.

## Slide 11
STEP 5 · 인사이트
결론 — 최적 운전조건 도출
11
분석을 ‘현장이 바로 쓰는 운전 가이드’로 번역합니다. 데이터가 가리키는 최적 구간입니다.
반응 온도
78 – 82 ℃
이 구간에서 수율 평균 최고, 편차 최소
체류 시간
42 – 46 min
미만이면 반응 미완결로 수율 급감
pH
6.9 – 7.2
촉매 활성 최적, 부반응 억제 구간
현장 액션 — “레시피가 아니라 운전조건을 관리하라”
같은 레시피라도 온도·체류·pH가 위 구간을 벗어나면 수율이 무너집니다. 이 3개 변수에 관리 한계선(관리도)을 걸고 실시간 모니터링하면, 불량 배치를 사전에 잡을 수 있습니다.
Notes: 분석의 종착점=행동 가능한 결론. 추상적 '데이터가 중요'가 아니라 '78~82℃로 관리하라'는 구체 지시. 화학 현장의 SPC(통계적 공정관리) 개념과 자연스럽게 연결.

## Slide 12
STEP 5 · 산출물
결과 시각화와 리포트·지식화
12
분석을 발표·공유 가능한 형태로 마무리합니다 — 리포트, 대시보드, 지식베이스.
공정 분석 리포트
Gemini Canvas로 현황·원인·최적조건·제안을 담은 1~2p 보고서 작성. 경영진용 요약 포함
품질 모니터링 대시보드
온도·체류·pH 관리도와 수율 추이를 한 화면에. 불량 위험 배치 경고 설계
NotebookLM 지식화
분석 코드·리포트를 업로드해 근거 기반 Q&A·마인드맵으로 사내 지식 자산화
→ 산출물 3종으로 ‘분석했다’가 아니라 ‘개선했다’까지 도달합니다.
12
Notes: 메인 강의 모듈6(NotebookLM·리포트·대시보드)와 직결. 화학 사례의 결과물도 동일 도구로 마무리되어 과정 전체가 하나로 이어짐을 보여줌.

## Slide 13
CAUTION · 화학 데이터 윤리
화학 공정 데이터의 특별한 주의점
13
화학 데이터는 안전·기밀 민감도가 높습니다. 메인 강의의 윤리 원칙에 더해 화학 특수성을 짚습니다.
공정 기밀 보호
레시피·촉매·배합비는 핵심 영업비밀. 외부 AI에 원본 입력 금지, 익명화·범위화 후 사용
안전과 직결됨
품질 예측을 ‘안전 판단’으로 오용 금지. 모델은 보조 지표이며 공정안전(PSM) 기준이 우선
검증 필수
AI가 제시한 최적조건은 반드시 소규모 검증·전문가 확인 후 적용. 환각·과적합 주의
근거·재현성
분석 데이터·조건을 기록해 재현 가능하게. 규제·인증 대응 시 추적성이 중요
Notes: 화학 트랙만의 추가 강조점: ① 영업비밀(레시피) ② 안전 오용 금지(품질≠안전판단) ③ 검증 후 적용 ④ 추적성. PSM·규제 환경을 아는 화학 담당자가 가장 잘 가르칠 수 있는 부분.

## Slide 14
FOR INSTRUCTOR · 강의 활용
이 사례, 어떻게 가르칠까
14
배치 방법
메인 모듈5(용접) 대체
화학 담당 반에서는 용접 대신 이 사례로 60분 진행
또는 병행 비교
용접·화학 두 사례를 비교해 ‘방법론은 같다’를 강조
실습 데이터
KAMP 화학/표면처리 데이터셋을 사전 다운로드해 배포
60분 진행 예시
10분
데이터 확보·이해 (Step 0–1)
15분
전처리·기초통계 (Step 2–3)
20분
상관·예측 모델 (Step 3–4)
15분
최적조건·리포트 (Step 5)
학습자 확장 미션
“우리 회사 공정 변수 1개를 골라, 같은 흐름으로 품질과의 관계를 분석해 보세요.”
Notes: 강사용 운영 가이드. 60분 배분과 실습 미션을 그대로 활용 가능. 학습자가 자기 회사 데이터로 확장하도록 유도하는 것이 전이학습의 핵심.

## Slide 15
화학 공정도, 답은 데이터에 있습니다
같은 분석 워크플로우가 용접에도, 반응공정에도 통합니다. 도메인을 아는 사람이 데이터를 만나면 가장 강력합니다.
이 사례에서 쓴 자원
KAMP 데이터
kamp-ai.kr/aidataList
Colab + Gemini
colab.research.google.com
NotebookLM
notebooklm.google.com
DreamIT Biz · 강사 애본(Aebon) | KAMP 데이터 활용 화학공정 품질분석 사례 · 울산 화학 트랙
Notes: 핵심 마무리 메시지: 방법론은 도메인 불문 동일, 도메인 전문성+데이터 분석의 결합이 가장 강력. KAMP 링크로 자기주도 실습 연결.